## Slide 1: Vision system Term project
21813645 이병화

## Slide 2
카메라 Calibration
cv2.findchessboard() 함수를 이용하여 체크보드의 코너를 찾고 cv2.OptimalNewCameraMarix()함수를 이용하여 카메라 계수를 구하였습니다.

## Slide 3
카메라 Calibration
cv2.undistort함수를 이용하여 이미지를 calibration하여 나타냈습니다.
전 후

## Slide 4
카메라 Calibration
Camera calibration 을 통하여 얻은 계수를 이용하여 이미지에 적용해보았습니다.
Camera calibration 을 통하여 얻은 계수를 이용하여 이미지에 적용해보았습니다.

## Slide 5
카메라 Calibration
calibration에 사용한 카메라와 데이터를 얻을때 사용한 카메라가 달라 이미지가 더 이상해졌습니다.

## Slide 6
Line detection and following
이미지를 gray이미지로 변환하여 edge를 검출 하였을 때 노란색 선을 검출하지 못해 HSV필터를 이용하여 이미지의 edge를 검출하였습니다.

## Slide 7
Line detection and following
Canny edge detector와 HSV필터를 이용하여 이미지의 edge를 검출하였습니다.
HSV S(채도)이미지
Edge검출 이미지

## Slide 8
Line detection and following
cv2.fillPoly함수로 다각형을 그려 차선부분만 관심영역 처리(ROI) 하였습니다.

## Slide 9
Line detection and following
Hough transfrom을 이용하여 차선을 검출하였습니다.

## Slide 10
검출한 선의 각도는 알아냈는데 차량의 방향 지정은 하지못하였습니다.
Line detection and following

## Slide 11
처음에는 HOG Descriptor를 이용하여 사람을 검출하였습니다.
그러나 박스에 조금 가려지거나 사람이 작아지면 인식을 잘 하지 못하였습니다.
Object detection and localization

## Slide 12
HOG의 단점을 보완하고자, YOLO v3 learning기반의 descriptor를 사용하였습니다.
Object detection and localization

## Slide 13
기능통합
차선인식과 사람검출 결과를 동시에 표시하였습니다.

## Slide 14
독자기능
차선을 위에서 바라본 bird eye view로 나타냈습니다.

## Slide 15
감사합니다.